## Slide 1: 面向分组加密算法的可重构阵列PE优化设计
131199 李小泉
指导老师：曹鹏
2015/11/15

## Slide 2
2
3
1
内容
  选题依据
  技术路线
  课题考核
  时间安排
4

## Slide 3
选题依据
1
1.1
1.2
  课题背景
  研究现状

## Slide 4
分组加密算法
  课题背景
1.1
分组密码是将明文消息编码表示后的数字（简称明文数字）序列，划分成长度为n的组（可看成长度为n的矢量），每组分别在密钥的控制下变换成等长的输出数字（简称密文数字）序列。
分组加密算法是被广泛使用在计算机网络的各协议中来保证网络通信的安全。
常用分组加密算法：
AES、Blowfish、DES (Internal Mechanics, Triple DES) 、Serpent、Twofish
较常用分组加密算法：
Camellia、CAST-128、IDEA、RC2、RC5、 SEED、ARIA、Skipjac、TEA、XTEA
新的挑战：
更高的吞吐率
更多的算法支持
更低的功耗和面积

## Slide 5
分组加密算法的各种实现方案对比
  课题背景
1.1
实现方案 |  | 优点 | 缺点
特定密码算法硬件 |  | 消耗资源少；吞吐率高 | 不同的算法重新设计
密码协处理器 |  | 配置依托于主处理器，易于编程；结构简单 | 算法支持有限
可配置密码处理器 | 指令驱动型 | 可实现自动化配置；架构简单 | 取指、译指逻辑复杂，占用大部分的周期
 | 数据驱动型 | 适合处理器阵列架构，更高的吞吐率 | 配置自动化困难

## Slide 6
分组加密算法的可重构方案的发展趋势
  课题背景
1.1
高吞吐率
低吞吐率
大规模阵列架构
小规模迭代架构
功能简单、低延迟的功能并行结构
功能复杂、高延迟的功能串行结构
分组加密算法的可重构实现主要由三部分组成：
配置、存储、计算阵列
其中核心设计是计算阵列，阵列的设计的核心是计算单元（PE）的设计，阵列是PE在行列上的扩展。
1.PE的主频决定了整个阵列的主频
2.PE的功能和灵活性决定了整个阵列的功能和灵活性
课题会遵循这个趋势，并且通过分析现有架构中存在的缺陷，对PE进行优化设计，在保证PE低延时的前提下，提高PE的功能的灵活性，以及资源的利用率，使整个架构的吞吐率面积比得到提升。

## Slide 7
  研究现状
1.2
低功耗工艺技术：
1.triple gate oxide technology：提供三个不同的氧化层厚度作为选择，减少静态功耗
低功耗电路技术:
1.Clock Gating 降低动态功耗
2.Power Gating 消除没有使用的模块的静态功耗
3.Multi-Vdd 多电压支持，低电压对应低功耗模式
低功耗互连结构的架构探索：
三个方面
1.连线长度、比例、分布及与switch block的搭配
2.多种不同的switch block的提出
3.全新的互连架构，新的拓扑结构替代原来的全局一致性结构
当前分组加密算法的可重构架构中所采用的PE设计方案
方案 | 方案特征 | 文献 | 优点 | 缺点
功能单元串行设计 | 将所有需要的功能放在一条串行的路径上，通过配置选择功能开关。 | [1] [2] [9] | 可以有更多的功能级联，在一个PE里面可以做更多的工作。 | 单个PE的延迟很大，而且功能串行的需求在不同的算法中有不同的表现很难兼顾所有算法。在单PE结构中有优势但是不适合阵列的多级流水架构。
功能单元的内部连接可按需配置设计 | PE内部的功能模块的串并连接可以通过配置进行动态组合。 | [10] | PE内部各个功能单元的利用率提高，可以在一个PE里实现更多的功能。 | 更加复杂的PE内部互连、配置。增加了面积和延迟。与串行的问题一样，如果不插寄存器那么PE的延迟就是所有功能单元的和，如果插寄存器解决延迟就要引入多周期。
功能单元并行设计 | 将所有需要的功能并行地放在不同的路径上，通过配置选择某一条路径完成某一个功能。 | [6] [7] | 在保证PE功能完整的同时可以是PE的主频变得很高。 | PE中同时只有一个功能单元在工作，电路利用率低。
功能单元串行和并行混合设计 | 通过对不同的模块进行延迟分析，把延迟相同模块并行在一起。 | [3][4] [5][8] | 平衡不同的功能单元的延迟，提供了简单功能单元的串行并且有和功能并行结构相同的高主频 | 功能串行是算法相关的，不能兼顾所有算法

## Slide 8
  研究现状
1.2
PE种类 | 功能灵活性 | 延迟 | 硬件开销 | 硬件利用率
功能串行 | 高 | 高 | 高 | 很低
连接可配置 | 很高 | 很高 | 很高 | 高
功能并行 | 无 | 低 | 高 | 很低
串并混合 | 低 | 低 | 较高 | 低
改进的功能单元串并混合 | 高 | 低 | 低 | 高
新的要求：
引入基本的功能串并组合方案，在这个基础上对原有的方案进行改进，在不增加延迟和硬件开销的情况下提高功能的灵活性和硬件的利用率
在归类总结了已有架构中对PE的设计方案和每种PE各自的优劣后提出了新的设计要求
新的方案所要达到的设计要求
Notes: 前提：保证延迟（主频、性能）
优化点：硬件开销（功能灵活性是手段）

## Slide 9
  技术路线
2
2.1
2.2
  现有PE方案存在的问题
  技术方案

## Slide 10
2.1
  现有PE方案存在的问题
现有架构的功能组合的标准是在延迟不够的并行路径上加上一个延迟小的功能来平衡不同路径的延迟，比较多的情况是加抑或逻辑[8]、字节置换[3][4]和移位[3][8]。
这些延迟平衡的组合缺少足够的算法分析，很多时候这些组合并不能被很多的算法所使用。
经验的、简单的功能组合

## Slide 11
2.1
  现有PE方案存在的问题
阵列采用同构PE，功能单一，利用率低
算法特征：算法的一轮中的操作是固定的，而且一般算法的一轮会被映射到架构中的多行阵列中，同构阵列中为了通用性必须为所有的PE设计所需的所有功能。
一轮映射[4]
DES：3行
AES：2行
CAST128：5行
对应一轮中的某个功能只需要有正确位置的某一行提供就足够了，同构的PE为这些算法提供了所有的功能，这照成了很大的资源浪费

## Slide 12
2.1
  现有PE方案存在的问题
功能组合的依据来自一轮顺序操作，比较局限
现有的架构对目标算法的轮函数进行了分析，提炼轮函数中的各种操作组合，将这些操作组合设计到PE中去，但是对于大多数分组算法其操作模式接近于如下模式：
真正有价值的操作组合在每轮的首尾的位置，中间的位置作为关键路径不利于组合更多的操作

## Slide 13
2.2
  技术方案
针对已有PE结构存在的问题提出了对应的改进方案
经验的、简单的功能组合
对算法建模，进行全面的算法分析
同构PE，功能单一，利用率低
以轮操作为目标设计行异构PE
功能组合的依据来自一轮顺序操作，比较局限
相邻两轮错位重叠，更多有效的功能组合

## Slide 14
2.2
  技术方案
方案整体流程
算法建模
单算法特征提取
多算法信息汇总
各种算法的描述文档
功能单元设计
功能单元延迟信息
功能单元面积
PE架构探索
PE的功能、主频、面积等

## Slide 15
2.2
  技术方案
算法选择
Common algorithms | AES Blowfish DES (Internal Mechanics, Triple DES) Serpent Twofish
Less common algorithms | Camellia CAST-128 IDEA RC2 RC5 SEED ARIA Skipjack TEA XTEA

## Slide 16
2.2
  技术方案
用AOE网络图来表示算法：
算法的流程是一个有向的无环图，算法的流程图可以很方面地看出一个AOV网络，而为了能求关键路径，把AOV网络转换成AOE网络。
点表示阶段
边表示具体的算子
边上的权表示算子的延迟
采用k-means聚类算法，根据算法的关键路径对算法进行聚类
PE功能子电路设计仿真，获取延迟和面积参数

## Slide 17
2.2
  技术方案
PE方案的收敛算法
关键路径评估：
评估当前切割在当前架构小的面积消耗：
对于新的算法，如果能够完全重用原来架构中的单元，那么面积消耗为0，如果没有任何重用单元，那么面积消耗是最大的所有算子单元的和，其他的情况应该在两者之间，切分+评估的过程就是寻找能够使面积重用最大的切分方案
PE方案生成：
根据前面步骤生成的分组方案，将当前架构缺少的单元加入到对应的行，生成新的PE结构
关键路径切分：
对于两行的PE结构，就是将关键路径分为连续的两组O(N^2)，而且这两组的长度不能增加原来PE方案中的延迟。对于三行结构则是O(N^3)的形式

## Slide 18
  课题考核
3
3.1
3.2
  验证模型
  课题目标

## Slide 19
3.1
  验证模型
面积、性能、算法映射评估
分组加密算法
不同的PE设计方案（celator、cryptoraptor、ProDFA、RCPA、课题方案 …）
不同的PE设计方案的电路面积、性能的评估结果，在实现不同算法时的资源消耗和映射性能
因为本课题的研究点是阵列的PE设计，因此在进行设计评估时会剔除架构中存储、配置等其它干扰因素。
PE电路评估：在当前统一的工艺下不同的PE设计方案所需的电路资源（功能电路、门数）和主频
算法映射性能：以算法的一轮为目标，评估在不同PE方案下完成算法一轮所需的周期数、电路资源以及算法的映射性能
Notes: 保证性能的前提下降低电路面积

## Slide 20
  课题考核
3.2
课题指标
架构 | PE类型 | 主频(MHz) | 面积(gates) | 算法映射评估 |  |  |  | 
 |  |  |  | 算法 | 算法轮周期数(cycles) | 算法轮面积(gates) | 算法映射性能(Gbps) | 性能/面积(0.01Mbps/gate)
Celator | 功能并行 | 917.4 | 7185 | AES | 27 | 193995 | 117.427 | 6.053
 |  |  |  | DES | 16 | 114960 | 58.7136 | 3.192
 |  |  |  | 算法3 |  |  |  | 
方案1 |  |  |  | AES |  |  |  | 
 |  |  |  | DES |  |  |  | 
 |  |  |  | 算法3 |  |  |  | 
ProDFA | 功能并行 | 769.2 | 82765 | AES | 8 | 662120 | 98.4576 | 1.487
 |  |  |  | DES | 3 | 248295 | 49.2288 | 1.239
 |  |  |  | 算法3 |  |  |  | 
方案2 |  |  |  | AES |  |  |  | 
 |  |  |  | DES |  |  |  | 
 |  |  |  | 算法3 |  |  |  | 
Notes: 可以在相同的算法支持下进行对比（架构两两对比，这样更具可信性）

## Slide 21
  课题考核
3.2
课题指标
Cryptoraptor | 功能串并组合 | 609.8 | 109975 | AES | 2 | 219950 | 78.0544 | 3.549
 |  |  |  | DES | 3 | 329925 | 39.0272 | 0.739
 |  |  |  | 算法3 |  |  |  | 
方案3 |  |  |  | AES |  |  |  | 
 |  |  |  | DES |  |  |  | 
 |  |  |  | 算法3 |  |  |  | 
COBRA | 功能串行 | 204.5 | 71198 | AES | 9 | 640782 | 26.176 | 0.409
 |  |  |  | DES |  |  |  | 
 |  |  |  | 算法3 |  |  |  | 
方案4 |  |  |  | AES |  |  |  | 
 |  |  |  | DES |  |  |  | 
 |  |  |  | 算法3 |  |  |  | 
RCPA | 功能连接可配置 | 296.7 | 74834 | AES | 5 | 374170 | 37.9776 | 1.015
 |  |  |  | DES | 6 | 449004 | 18.9888 | 0.264
 |  |  |  | 算法3 |  |  |  | 
方案5 |  |  |  | AES |  |  |  | 
 |  |  |  | DES |  |  |  | 
 |  |  |  | 算法3 |  |  |  | 
Notes: 可以在相同的算法支持下进行对比（架构两两对比，这样更具可信性）

## Slide 22
  课题考核
3.2
课题指标
架构名称 | PE主频 | 功能单元 | 面积（门数）
Celator |  |  | 
PE方案1 |  |  | 
COBRA |  |  | 
PE方案2 |  |  | 
Cryptoraptor |  |  | 
PE方案3 |  |  | 
ProDFA |  |  | 
PE方案4 |  |  | 
RCPA |  |  | 
PE方案5 |  |  | 
…… |  |  | 
Notes: 可以在相同的算法支持下进行对比（架构两两对比，这样更具可信性）

## Slide 23
  课题考核
3.2
课题指标
算法 | 架构名称 | 主频 | 一轮算法的周期数 | 完成一轮算法所需的电路面积（门数） | 算法的完整映射性能 | 算法的完整映射所需的面积（PE部分） | 性能/面积比
AES | celator |  |  |  |  |  | 
 | PE方案1 |  |  |  |  |  | 
 | cryptoraptor |  | 2 | 70956 |  |  | 
 | PE方案2 |  |  |  |  |  | 
 | ProDFA |  | 15 | 722115 |  |  | 
 | PE方案3 |  |  |  |  |  | 
 | RCPA |  | 5 | 730950 |  |  | 
 | PE方案4 |  |  |  |  |  | 
 | ……. |  |  |  |  |  | 
DES …… |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 前提：保证延迟（主频、性能）、相同的算法支持，相同的工艺水平
优化点：硬件开销（功能灵活性是手段）
完成一轮算法所需的电路面积（门数）是核心对比参数，这个参数能体现新的PE方案中对的面积优化

## Slide 24
4
时间安排
2015.4~7
算法选择，算法分析与建模
2015.9~10
算法聚类分析，PE方案的收敛算法设计
2016.1~2016.3
毕业论文撰写及答辩
2015.8
子电路设计与参数获取
2015.11~12
设计验证

## Slide 25
参考文献
[1] Elbirt A J et al. “Instruction-Level Distributed Processing for Symmetric-Key Cryptography.” Parallel and Distributed Processing Symposium. 2003. Apr. 22, 2003. pp. 78-87.
[2] Elbirt, Adam J., and Christof Paar. "An instruction-level distributed processor for symmetric-key cryptography." Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on 16.5 (2005): 468-480.
[3] Chiou D. Cryptoraptor: high throughput reconfigurable cryptographic processor[C]//Proceedings of the 2014 IEEE/ACM International Conference on Computer Aided Design. IEEE Press, 2014: 154-161.
[4] Chiou D. Cryptoraptor: High Throughput Reconfigurable Cryptographic Pro cessor for Sy mmetric Key Encryption and Cryptographic Hash Functions [D]. The University of Texas at Austin 2014.
[5] Dai, Zibin, et al. "The research and design of reconfigurable cipher processing architecture targeted at block cipher." ASIC, 2007. ASICON'07. 7th International Conference on. IEEE, 2007.
[6] Sun, Kang, et al. "Design of a novel asynchronous reconfigurable architecture for cryptographic applications." Computer and Computational Sciences, 2006. IMSCCS'06. First International Multi-Symposiums on. Vol. 2. IEEE, 2006.

## Slide 26
[7] 陈韬, 罗兴国, 李校南, & 李伟. (2014). 一种基于流处理框架的可重构分簇式分组密码处理结构模型. 电子与信息学报, 36, 12.
[8] Wu, Lisa, Chris Weaver, and Todd Austin. "CryptoManiac: a fast flexible architecture for secure communication." Computer Architecture, 2001. Proceedings. 28th Annual International Symposium on. IEEE, 2001.
[9] LOMONACO, M. 2004. Cryptarray a scalable and reconfigurable architecture for cryptographic applications.Masters thesis, University of Central Florida.
[10] 杨晓辉. (2007). 面向分组密码处理的可重构设计技术研究 (Doctoral dissertation, 硕士论文], 解放军信息工程大学).
[11] Buchty, Rainer, Nevin Heintze, and Dino Oliva. "Cryptonite-A Programmable Crypto Processor Architecture for High-Bandwidth Applications." Organic and Pervasive Computing--ARCS 2004: International Conference on Architecture of Computing Systems, Augsburg, Germany, March 23-26, 2004, Proceedings. Vol. 2981. Springer Science & Business Media, 2004.