## Slide 1
面向分组加密算法的可重构阵列处理单元优化与设计
答辩人：李 小 泉
责任导师：曹 鹏
日 期：2016.4.24
导 师：孙 伟 锋

## Slide 2
目
录
1
处理单元(PE)优化与设计方案
课题综述
架构实现与分析
2
3

## Slide 3
01
课题综述
PART ONE

## Slide 4
第 一 部分
课题综述
研究对象：可重构密码处理阵列
可重构密码处理器
阵列
处理器阵列设计是整个系统设计的关键

## Slide 5
第 一 部分
课题综述
针对的问题
架构 名称 | PE占整个架构面积比例 | 功能单元利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 阵列面积冗余比例 | 整体面积冗余比例
 |  | 算 法 | 功能单元 |  |  |  |  |  |  | 算法平均利用率 |  | 
 |  |  | 算术 单元 | 移位 单元 | 置换 单元 | 逻辑 单元 | S盒 | 有限域乘法 | 综合利用率 |  |  | 
COBRA [1,2005] | 40% | AES | 0% | 0% | 0% | 17% | 100% | 50% | 14% | 10% | 90% | 36%
 |  | RC5 | 0% | 8% | 0% | 6% | 17% | 0% | 5% |  |  | 
 |  | CAST128 | 19% | 4% | 0% | 13% | 25% | 0% | 10% |  |  | 
RCPA [2,2007] | 90% | AES | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% | 21% | 11% | 89% | 80%
 |  | DES | 0% | 0% | 17% | 13% | 17% | 0% | 8% |  |  | 
 |  | RC5 | 13% | 13% | 0% | 6% | 0% | 0% | 5% |  |  | 
RPU [2015] | 70% | AES | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | / | 27% | 14% | 86% | 64%
 |  | DES | 0% | 0% | 25% | 19% | 13% | / | 8% |  |  | 
 |  | RC5 | 13% | 6% | 0% | 13% | 0% | / | 7% |  |  | 
Cryptor[ICCAD‘2014] | 72% | AES | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | / | 30% | 16% | 84% | 60%
 |  | DES | 0% | 0% | 17% | 25% | 17% | / | 12% |  |  | 
 |  | RC5 | 13% | 13% | 0% | 13% | 0% | / | 8% |  |  | 
 |  | BLOWFISH | 17% | 0% | 0% | 50% | 33% | / | 20% |  |  | 
 |  | TWOFISH | 20% | 15% | 0% | 5% | 10% | / | 12% |  |  | 
 |  | CAMELLIA | 0% | 0% | 0% | 50% | 13% | / | 13% |  |  | 
[1] Elbirt, Adam J., and Christof Paar. "An instruction-level distributed processor for symmetric-key cryptography." Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on 16.5 (2005): 468-480.
[2] Dai, Zi-Bin, et al. "The research and design of reconfigurable cipher processing architecture targeted at block cipher." ASIC, 2007. ASICON'07. 7th International Conference on. IEEE, 2007.
[3] Sayilar, Gokhan, and Derek Chiou. "Cryptoraptor: High throughput reconfigurable cryptographic processor." Computer-Aided Design (ICCAD), 2014 IEEE/ACM International Conference on. IEEE, 2014.

## Slide 6
第 一 部分
课题综述
课题内容
针对分组密码算法的可重构实现提出了新的PE方案，用于减少冗余功能单元，提高资源利用率，从而提高整个可重构平台的面积效率。
确定初始方案：
算法标准：选取目标算法集，研究这些算法的详细定义；
算法图建模：为算法建立了一个统一的图模型，后续对算法的研究基于这个图模型；
算法特征提取：基于算法图模型，提取分组密码算法算子的模式特征、组合特征和次序特征；
PE设计方案：根据算法集中提取的算子模式特征、组合特征和次序特征分别确定PE方案的功能模式、功能组合和PE分布；
基于算法映射的反馈优化设计：
架构图建模：架构有向图建模，架构功能参数化；
算法集合映射：提出基于VF2子图同构的映射方案，完成目标算法集合中的算法图到架构超图的映射；
映射结果分析：分析目标算法集合的映射结果，统计初始架构中各个功能单元的使用频率，根据映射结果对初始架构进行反馈优化设计。

## Slide 7
第 一 部分
课题综述
课题目标
考核指标 | 相应提升要求
功能单元平均利用率 | 相较于Cryptor [ICCAD’2014]提高50%(24%)以上
性能面积比 | 相较于Cryptor [ICCAD’2014]提高30%(145.2)以上

## Slide 8
02
处理单元(PE)优化与设计方案
PART TWO

## Slide 9
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
1.算法标准-选取算法研究对象
AES | SERPENT | GOST | LUCIFER | SQUARE | GRAND CRU
DES | BLOWFISH | TEA | CLEFIA | M6 | Q
SM4 | SEED | XTEA | ARIA | ICE | E2
TWOFISH | RC6 | SKIPJECT | C2 | SHARK | KHAZAD
RC5 | IDEA | SPECK | PRESENT | CS-CIPHER | HIEROCRYPT-L1
CAST128 | CAMELLIA | SIMON | MACGUFFIN | NUSH | HIEROCRYPT-3
选择了36个使用频率较高的分组密码算法作为研究对象

## Slide 10
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
1.算法标准-基础和难点
有限的运算种类：可重构实现的基础。
基本运算操作 | 使用频率 | 基本运算操作 | 使用频率
逻辑运算 | 97.56% | 算术运算 | 48.78%
S盒 | 73.17% | 置换运算 | 24.39%
移位运算 | 85.36% | 有限域乘法运算 | 17.07%
分组密码算法的运算（基本算子）只有有限的几种，PE设计时只需要对这几类基本运算进行支持就足以实现这些算法。
运算模式不同
运算组合方式不同
同种运算种类的使用差异性：重构密码处理器设计难点所在。
所需功能单元数目
功能单元内部设计
出现次序不同
功能单元数量、分布

## Slide 11
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法图建模-算法研究基础
内容：为算法建立了一个统一的有向图模型
作用：算法图模型是后续算法特征提取和算法映射的基础

## Slide 12
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法图建模
节点 | x | y | 操作属性 | 节点 | x | y | 操作属性
v1 | 1 | 1 | xor | v5 | 3 | 3 | lut
v2 | 2 | 1 | sh | v7 | 4 | 1 | xor
v3 | 3 | 1 | lut | v8 | 5 | 1 | au
v4 | 3 | 2 | lut | v9 | 6 | 1 | xor
算法图：
ALG = (V, E)
V：算法运算节点
E：数据依赖关系

## Slide 13
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法特征提取
内容：基于算法图模型，提取分组密码算法算子的模式特征、组合特征和次序特征。
目的：提取的算法特征作为后续PE方案设计的依据

## Slide 14
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法特征提取-算子模式特征
基本运算操作 |  | 运算位宽 | 对应算法个数 | 运算模式
逻辑操作 | 异或 | 32 | 36 | 位宽兼容
 | 非 |  | 0 | 
 | 或 | 32 | 1 | 
 | 与 | 32 | 3 | 
移位 | 移位 | 32 | 4 | 左右移位
 | 循环移位 | 8 | 3 | 
 |  | 32 | 11 | 
模运算 | 模加 | 16 | 2 | 模216
 |  | 32 | 14 | 模232
 | 模减 | 32 | 1 | 模232
 | 模乘 | 16 | 1 | 模(216-1)
 |  | 32 | 1 | 模232
S盒 |  |  | 20 | 输入-输出 (4-4、6-4、8-8 、8-32、6-2、10-8)
有限域乘法 |  | 32 | 10 | GF(28)
置换 |  |  | 6 | 输入-输出 (64-64、32-48、32-32、32-40、128-128)
算子模式特征
算子模式特征指运算的模式属性
获取模式特征的意义：
只有支持正确的运算模式才能对对应的算法提供运算支持。
不同算子对应的模式特征
移位运算：左右移位、循环移位、数据位宽
模运算：位宽、模数
S盒：输入输出位宽
有限域乘法：GF(28)
置换：输入输出位宽

## Slide 15
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法特征提取-算子组合特征
算子 | 后缀组合 |  | 前缀组合 | 
 | 组合 | 频率 | 组合 | 频率
SH | SH-XOR | 47% | XOR-SH | 67%
 | SH-MAS | 33% | MAS-SH | 27%
 | SH-AND | 13% | LUT-SH | 27%
MAS | MAS-XOR | 75% | XOR-MAS | 56%
 | MAS-MAS | 31% | SH-MAS | 31%
 | MAS-SH | 25% | MAS-MAS | 31%
LUT | LUT-XOR | 37% | XOR-LUT | 78%
 | LUT-BR | 32% | MAS-LUT | 11%
 | LUT-SH | 7% | SH-LUT | 7%
GFM | GFM-XOR | 70% | LUT-GFM | 60%
 | GFM-BR | 23% | XOR-GFM | 10%
PER | PER-XOR | 83% | XOR-PER | 67%
算子组合特征：
不同的算子之间组合出现的概率
算子组合设计的意义：
减少算法的映射规模，提高功能单元利用率
特征分析：
1.在移位运算、算术运算和置换运算中前缀组合和后缀组合概率最高的都是异或运算。
2.有限域乘法运算和查找表运算的后缀组合中按字节循环移位运算有比较高的组合概率
SH：移位运算
MAS：算术运算
LUT：查找表运算（S盒）
GFM：有限域乘法运算
PER：置换运算
BR：按字节循环移位运算
SH-XOR：移位运算和异或运算组合

## Slide 16
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法特征提取-算子次序特征
将分组密码算法的轮函数简单分为三个连续阶段，6类算子表现出如右表所示的次序特征：
算子 | 操作位置 | 出现次数
算术操作 | 初始操作 | 8
 | 中间操作 | 15
 | 终结操作 | 10
移位操作 | 初始操作 | 9
 | 中间操作 | 12
 | 终结操作 | 4
逻辑操作 | 初始操作 | 26
 | 中间操作 | 10
 | 终结操作 | 16
S盒 | 初始操作 | 0
 | 中间操作 | 28
 | 终结操作 | 2
有限域乘法 | 初始操作 | 0
 | 中间操作 | 1
 | 终结操作 | 10
置换 | 初始操作 | 3
 | 中间操作 | 0
 | 终结操作 | 4
S盒：在中间操作上出现28次，终结操作上出现2次，不出现在初始操作中；
有限域乘法：再终结操作上出现10次，中间操作上出现1次，不出现在初始操作中；
置换：初始操作和终结操作上分别出现3、4次，不出现在中间操作中；
算术操作、移位操作、逻辑操作出现的次序比较平均，没有明显的次序倾向性

## Slide 17
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE阵列初始设计方案
内容：功能单元设计、处理单元设计、互连设计、PE组设计、阵列设计
目的：将算法特征应用到架构设计中，并且根据三类算子的次序特征对对应的功能单元进行分布优化，同时这个初始架构作为后续算法映射优化的模板架构。

## Slide 18
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE设计方案-初始方案
PE组重复迭代构成阵列
PE阵列初始设计方案-处理单元阵列
与同构架构对比 |  | PE初始方案 | 
单元 | 个数 | 单元 | 个数
算术单元 | 12 | 算术单元 | 12
移位单元 | 12 | 移位单元 | 12
逻辑单元 | 12 | 逻辑单元 | 12
置换单元 | 12 | 置换单元 | 4
S盒 | 12 | S盒 | 4
有限域乘法单元 | 12 | 有限域乘法单元 | 4
总计 | 72 | 总计 | 48

## Slide 19
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE1
PE阵列初始设计方案-PE组
输入：4个32位数据（来自上行互连输出）
输出：3个32位数据（输出到下一行互连）
包含功能：算术单元、移位单元、置换单元和逻辑单元
分布位置：（1,1）,（1,2）

## Slide 20
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE2
PE阵列初始设计方案-PE组
输入：4个32位数据（来自上行互连输出）
输出：3个32位数据（输出到下一行互连）
包含功能：算术单元、移位单元和逻辑单元
分布位置：（1,3）,（1,4）

## Slide 21
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE3
PE阵列初始设计方案-PE组
输入：4个32位数据（来自上行互连输出）
输出：3个32位数据（输出到下一行互连）
包含功能：算术单元、移位单元、S盒和逻辑单元
分布位置：（2,1）,（2,2）（2,3）,（2,4）

## Slide 22
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE4
PE阵列初始设计方案-PE组
输入：4个32位数据（来自上行互连输出）
输出：3个32位数据（输出到下一行互连）
包含功能：算术单元、移位单元、置换单元、有限域乘法单元和逻辑单元
分布位置：（3,1）,（3,2）

## Slide 23
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE5
PE阵列初始设计方案-PE组
输入：4个32位数据（来自上行互连输出）
输出：3个32位数据（输出到下一行互连）
包含功能：算术单元、移位单元、有限域乘法单元和逻辑单元
分布位置：（3,3）,（3,4）

## Slide 24
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
移位单元
算术单元
置换单元
PE阵列初始设计方案-功能单元设计
基本运算操作 |  | 运算位宽 | 对应算法个数 | 运算模式
逻辑操作 | 异或 | 32 | 36 | 位宽兼容
 | 非 |  | 0 | 
 | 或 | 32 | 1 | 
 | 与 | 32 | 3 | 
移位 | 移位 | 32 | 4 | 左右移位
 | 循环移位 | 8 | 3 | 
 |  | 32 | 11 | 
模运算 | 模加 | 16 | 2 | 模216
 |  | 32 | 14 | 模232
 | 模减 | 32 | 1 | 模232
 | 模乘 | 16 | 1 | 模(216-1)
 |  | 32 | 1 | 模232
S盒 |  |  | 20 | 输入-输出 (4-4、6-4、8-8 、8-32、6-2、10-8)
有限域乘法 |  | 32 | 10 | GF(28)
置换 |  |  | 6 | 输入-输出 (64-64、32-48、32-32、32-40、128-128)
算子 | 后缀组合 |  | 前缀组合 | 
 | 2级组合 | 频率 | 2级组合 | 频率
SH | SH-XOR | 47% | XOR-SH | 67%
 | SH-MAS | 33% | MAS-SH | 27%
 | SH-AND | 13% | LUT-SH | 27%
MAS | MAS-XOR | 75% | XOR-MAS | 56%
 | MAS-MAS | 31% | SH-MAS | 31%
 | MAS-SH | 25% | MAS-MAS | 31%
LUT | LUT-XOR | 37% | XOR-LUT | 78%
 | LUT-BR | 32% | MAS-LUT | 11%
 | LUT-SH | 7% | SH-LUT | 7%
GFM | GFM-XOR | 70% | LUT-GFM | 60%
 | GFM-BR | 23% | XOR-GFM | 10%
PER | PER-XOR | 83% | XOR-PER | 67%
控制信号 |  |  | 操作
mux1 | SH | mux2 | 
0 | 00 | 0 | ir0<<ir2
0 | 00 | 1 | (ir0⊕ir1)<<ir2
0 | 01 | 1 | (ir0⊕ir1)>>ir2
0 | 11 | 1 | (ir0⊕ir1)>>>ir2
1 | 11 | 1 | ((ir0⊕ir1)>>>ir2)⊕ir3
控制信号 |  |  |  | 操作
AU | Mux2 | Mux1 | Mux0 | 
00 | 0 | 0 | 0 | (ir0+ir2) modulo
00 | 0 | 0 | 1 | ((ir0⊕ir1)+ir2) modulo
00 | 0 | 1 | 1 | ((ir0⊕ir1)+ (ir1⊕ir2)) modulo
… | … | … | … | …
控制信号 |  |  |  | 操作
AU | Mux2 | Mux1 | Mux0 | 
00 | 0 | 0 | 0 | 
00 | 0 | 0 | 1 | 
00 | 0 | 1 | 1 | 
… | … | … | … | …
64位的BENES网络和4组异或逻辑构成
BENES (N).length = (N/2)*(2*log2 (N)-1)
352+4=356bit配置信息

## Slide 25
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
逻辑单元
PE阵列初始设计方案-功能单元设计
基本运算操作 |  | 运算位宽 | 对应算法个数 | 运算模式
逻辑操作 | 异或 | 32 | 36 | 位宽兼容
 | 非 |  | 0 | 
 | 或 | 32 | 1 | 
 | 与 | 32 | 3 | 
移位 | 移位 | 32 | 4 | 左右移位
 | 循环移位 | 8 | 3 | 
 |  | 32 | 11 | 
模运算 | 模加 | 16 | 2 | 模216
 |  | 32 | 14 | 模232
 | 模减 | 32 | 1 | 模232
 | 模乘 | 16 | 1 | 模(216-1)
 |  | 32 | 1 | 模232
S盒 |  |  | 20 | 输入-输出 (4-4、6-4、8-8 、8-32、6-2、10-8)
有限域乘法 |  | 32 | 10 | GF(28)
置换 |  |  | 6 | 输入-输出 (64-64、32-48、32-32、32-40、128-128)
算子 | 后缀组合 |  | 前缀组合 | 
 | 2级组合 | 频率 | 2级组合 | 频率
SH | SH-XOR | 47% | XOR-SH | 67%
 | SH-MAS | 33% | MAS-SH | 27%
 | SH-AND | 13% | LUT-SH | 27%
MAS | MAS-XOR | 75% | XOR-MAS | 56%
 | MAS-MAS | 31% | SH-MAS | 31%
 | MAS-SH | 25% | MAS-MAS | 31%
LUT | LUT-XOR | 37% | XOR-LUT | 78%
 | LUT-BR | 32% | MAS-LUT | 11%
 | LUT-SH | 7% | SH-LUT | 7%
GFM | GFM-XOR | 70% | LUT-GFM | 60%
 | GFM-BR | 23% | XOR-GFM | 10%
PER | PER-XOR | 83% | XOR-PER | 67%
有限域乘法单元
控制信号 | 操作
000 | ir0⊕ir1
001 | ir0⊕ir1⊕ir2
010 | ir0⊕ir1⊕ir2⊕ir3
011 | ir0¦ir1
100 | ir0&ir1
101 | Ir2直通
110 | Ir3直通
完成上的矩阵乘法运算
配置自信息 4X136=544bit

## Slide 26
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE阵列初始设计方案-互连单元设计
输入：20个32bit数据
输出：16个32bit数据
第一层：数据互连
第二层：32bit的字节循环移位

## Slide 27
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
架构图建模
内容：
1.建立架构图模型
2.架构属性参数化
目的：
1.架构图模型是后续算法映射的输入
2.参数化的模型可以很方便地完成架构调整和验证

## Slide 28
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
架构图建模
PE（节点） | x | y | 功能参数
PE_type1 | 1 | 1,2 | au_xorau_auxor_xorauxor_xorxorau_xorxorauxor_sh_xorsh_shxor_xorshxor_xor_xorxor_xorxorxor_or_and_bn_xorbn_bnxor_xorbnxor_
PE_type2 | 1 | 3,4 | au_xorau_auxor_xorauxor_xorxorau_xorxorauxor_sh_xorsh_shxor_xorshxor_xor_xorxor_xorxorxor_or_and_
PE_type3 | 2 | 1,2,3,4 | au_xorau_auxor_xorauxor_xorxorau_xorxorauxor_sh_xorsh_shxor_xorshxor_xor_xorxor_xorxorxor_or_and_lut_xorlut_lutxor_xorlutxor_
PE_type4 | 3 | 1,2 | au_xorau_auxor_xorauxor_xorxorau_xorxorauxor_sh_xorsh_shxor_xorshxor_xor_xorxor_xorxorxor_or_and_bn_xorbn_bnxor_xorbnxor_gfm_xorgfm_gfmxor_xorgfmxor_
PE_type5 | 4 | 3,4 | au_xorau_auxor_xorauxor_xorxorau_xorxorauxor_sh_xorsh_shxor_xorshxor_xor_xorxor_xorxorxor_or_and_gfm_xorgfm_gfmxor_xorgfmxor_
架构图：
ARG = (V, E)
V：架构上的运算单元
E：行间互连

## Slide 29
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法集映射
内容：提出基于VF2子图同构算法的算法映射方案
目的：实现算法自动化映射分析，完成算集的映射实验和基于映射结果的反馈优化设计

## Slide 30
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法集映射-问题分析
问题分析：将算法映射问题归纳为近似子图同构问题
差异：同构是一个双射关系，算法映射是一个从算法图到架构图的单射关系
算法 | VF2[1] |  | Ullmann | 
复杂度 | 最好情况 | 最坏情况 | 最好情况 | 最坏情况
时间 | O(N2) | O(N!N) | O(N3) | O(N!N2)
空间 | O(N) | O(N) | O(N3) | O(N3)
[1] Cordella, Luigi P., et al. "A (sub) graph isomorphism algorithm for matching large graphs." Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 26.10 (2004): 1367-1372.

## Slide 31
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法集映射
约束规则
同构判断
回溯剪枝判断
将同构判断两个条件中的双向约束改为从子图到母图的单向约束

## Slide 32
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法集映射-最优映射
最少行资源
最少列资源
目的：定义资源成本，选出映射资源最少的映射结果
约束资源使用规则：
映射向架构的左上聚集，左上的功能单元被优先使用

## Slide 33
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
7.映射结果分析
内容：统计架构中各个功能单元的使用频率，找出冗余单元和低利用率单元
目的：针对冗余单元和低利用率单元的反馈优化

## Slide 34
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
映射结果分析
功能单元 | PE 1_1 | PE 1_2 | PE 1_3 | PE 1_4 | PE 2_1 | PE 2_2 | PE 2_3 | PE 2_4 | PE 3_1 | PE 3_2 | PE 2_3 | PE 2_4
算术单元 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
移位单元 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0
逻辑单元 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0
置换单元 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | 4 | 0 | / | /
S盒替代单元 | / | / | / | / | 28 | 21 | 9 | 9 | / | / | / | /
有限域乘法单元 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | 12 | 6 | 6
采用多算法的资源最优化映射策略，资源使用聚集在1、2列，阵列的3、4行资源使用频率降低，出现冗余单元和低利用率单元。
冗余单元：5个算术单元、4个移位单元、4个逻辑单元和1个置换单元
低利用率单元：2个算术单元、2个移位单元和4个逻辑单元
功能单元 | 优化单元个数
算术单元 | 5
移位单元 | 5
逻辑单元 | 6
置换单元 | 1

## Slide 35
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
最终方案对比
与同构架构对比 |  | 最终PE方案 | 
单元 | 个数 | 单元 | 个数
算术单元 | 12 | 算术单元 | 7
移位单元 | 12 | 移位单元 | 7
逻辑单元 | 12 | 逻辑单元 | 6
置换单元 | 12 | 置换单元 | 3
S盒 | 12 | S盒 | 4
有限域乘法单元 | 12 | 有限域乘法单元 | 4
总计 | 72 | 总计 | 31
功能单元减57%。

## Slide 36
03
架构实现与分析
PART THREE

## Slide 37
第 三 部分
架构实现与分析
功能单元 | 面积/μm2 | 延迟/ns
逻辑单元 | 1585 | 1.27
算术单元 | 1877 | 0.97
移位单元 | 399 | 0.95
置换单元 | 7065 | 1.25
S盒子替换单元 | 12797 | 1.42
有限域乘法单元 | 8506 | 1.17
互连单元 | 28253 | 0.57
RTL实现与功能验证
仿真工具：VCS
综合工具： Design Compiler（DC）
工艺：TSMC 40nm CMOS
时序约束： 2.0ns
异构组面积： 217797μm2

## Slide 38
第 三 部分
架构实现与分析
指标
功能单元平均利用率相较于Cyptoraptor[ICCAD,2014]提高75%；
性能面积比相较于Cyptoraptor[ICCAD,2014]提高54%；
两个指标均达到课题要求
架构平台 |  | 平均 | 提升百分比
Cryptor[ICCAD’2014] | 功能单元综合利用率 | 14.5% | 75%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 111.7 | 54%
RCPA[2007] | 功能单元综合利用率 | 10.1% | 153%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 45.7 | 276%
COBRA[2005] | 功能单元综合利用率 | 11.4% | 124%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 22.9 | 648%
RPU[2015] | 功能单元综合利用率 | 10.4% | 145%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 101.6 | 69%
本文 | 功能单元综合利用率 | 25.5% | 
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 171.7 | 

## Slide 39
附录
算法映射结果
算法映射结果分析
算法 | 架构 | 功能单元利用率 |  |  |  |  |  |  |  | 性能 |  | 
 |  |  | 算术单元 | 移位单元 | 置换单元 | 逻辑单元 | S盒 | 有限域乘法 | 综合 | 性能/Gbps | 面积/mm2 | 性能面积比
AES |  | 算法包含操作 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  | 
 | Cryptor[ICCAD‘2014] | 映射资源消耗 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 | 59.5 | 0.2 | 241.7
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | / | 30% |  |  | 
 | RCPA[2007] | 映射资源消耗 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 56 | 32.9 | 0.3 | 103.6
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% | 21% |  |  | 
 | COBRA[2005] | 映射资源消耗 | 16 | 24 | 8 | 24 | 4 | 8 | 84 | 9.9 | 0.3 | 31.8
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 0% | 17% | 100% | 50% | 14% |  |  | 
 | RPU[2015] | 映射资源消耗 | 8 | 16 | 4 | 8 | 8 | 0 | 44 | 64.0 | 0.2 | 274.6
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | / | 27% |  |  | 
 | 本文 | 映射资源消耗 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 31 | 64.0 | 0.2 | 293.9
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% | 39% |  |  | 
对30个分组密码算法进行了映射结果对比分析
对比：功能单元利用率，综合利用率，性能面积比等

## Slide 40
附录
算法映射结果
算法映射结果分析
算法 | 架构 | 功能单元利用率 |  |  |  |  |  |  |  | 性能 |  | 
 |  |  | 算术单元 | 移位单元 | 置换单元 | 逻辑单元 | S盒 | 有限域乘法 | 综合 | 性能/Gbps | 面积/mm2 | 性能面积比
DES |  | 算法包含操作 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |  |  | 
 | Cryptor[ICCAD’2014] | 映射资源消耗 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 60 | 29.8 | 0.4 | 80.6
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 17% | 25% | 17% | / | 12% |  |  | 
 | RCPA[2007] | 映射资源消耗 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 84 | 16.5 | 0.5 | 34.5
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 17% | 13% | 17% | 0% | 8% |  |  | 
 | COBRA[2005] | 映射资源消耗 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
 |  | 资源利用率 | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 
 | RPU[2015] | 映射资源消耗 | 16 | 32 | 8 | 16 | 16 | 0 | 88 | 32.0 | 0.5 | 68.7
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 25% | 19% | 13% | / | 8% |  |  | 
 | 本文 | 映射资源消耗 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 31 | 32.0 | 0.2 | 146.9
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 67% | 50% | 50% | 0% | 23% |  |  | 

## Slide 41
附录
算法映射结果
算法映射结果分析
算法 | 架构 | 功能单元利用率 |  |  |  |  |  |  |  | 性能 |  | 
 |  |  | 算术单元 | 移位单元 | 置换单元 | 逻辑单元 | S盒 | 有限域乘法 | 综合 | 性能/Gbps | 面积/mm2 | 性能面积比
SM4 |  | 算法包含操作 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |  |  | 
 | Cryptor[ICCAD’2014] | 映射资源消耗 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 80 | 59.5 | 0.5 | 120.9
 |  | 资源利用率 | 0% | 19% | 0% | 13% | 6% | / | 8% |  |  | 
 | RCPA[2007] | 映射资源消耗 | 48 | 48 | 48 | 96 | 48 | 48 | 336 | 32.9 | 1.9 | 17.3
 |  | 资源利用率 | 0% | 6% | 0% | 2% | 2% | 0% | 2% |  |  | 
 | COBRA[2005] | 映射资源消耗 | 24 | 36 | 12 | 36 | 6 | 12 | 126 | 9.9 | 0.5 | 21.2
 |  | 资源利用率 | 0% | 8% | 0% | 6% | 17% | 0% | 5% |  |  | 
 | RPU[2015] | 映射资源消耗 | 16 | 32 | 8 | 16 | 16 | 0 | 88 | 64.0 | 0.5 | 137.3
 |  | 资源利用率 | 0% | 9% | 0% | 13% | 6% | / | 7% |  |  | 
 | 本文 | 映射资源消耗 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 31 | 64.0 | 0.2 | 293.9
 |  | 资源利用率 | 0% | 43% | 0% | 33% | 25% | 0% | 19% |  |  | 

## Slide 42
附录
算法映射结果
算法映射结果分析
算法 | 架构 | 功能单元利用率 |  |  |  |  |  |  |  | 性能 |  | 
 |  |  | 算术单元 | 移位单元 | 置换单元 | 逻辑单元 | S盒 | 有限域乘法 | 综合 | 性能/Gbps | 面积/mm2 | 性能面积比
TWOFISH |  | 算法包含操作 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |  |  | 
 | Cryptor[ICCAD’2014] | 映射资源消耗 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | 59.5 | 0.6 | 96.7
 |  | 资源利用率 | 20% | 15% | 0% | 5% | 10% | / | 12% |  |  | 
 | RCPA[2007] | 映射资源消耗 | 24 | 24 | 24 | 48 | 24 | 24 | 168 | 32.9 | 1.0 | 34.5
 |  | 资源利用率 | 17% | 13% | 0% | 2% | 8% | 8% | 7% |  |  | 
 | COBRA[2005] | 映射资源消耗 | 24 | 36 | 12 | 36 | 6 | 12 | 126 | 9.9 | 0.5 | 21.2
 |  | 资源利用率 | 17% | 8% | 0% | 3% | 33% | 17% | 10% |  |  | 
 | RPU[2015] | 映射资源消耗 | 24 | 48 | 12 | 24 | 24 | 0 | 132 | 64.0 | 0.7 | 91.5
 |  | 资源利用率 | 17% | 6% | 0% | 4% | 8% | / | 9% |  |  | 
 | 本文 | 映射资源消耗 | 14 | 14 | 6 | 12 | 8 | 8 | 31 | 64.0 | 0.4 | 146.9
 |  | 资源利用率 | 29% | 21% | 0% | 8% | 25% | 25% | 39% |  |  | 

## Slide 43
附录
算法映射结果
算法映射结果分析
算法 | 架构 | 功能单元利用率 |  |  |  |  |  |  |  | 性能 |  | 
 |  |  | 算术单元 | 移位单元 | 置换单元 | 逻辑单元 | S盒 | 有限域乘法 | 综合 | 性能/Gbps | 面积/mm2 | 性能面积比
RC5 |  | 算法包含操作 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |  |  | 
 | Cryptor[ICCAD’2014] | 映射资源消耗 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 80 | 59.5 | 0.5 | 120.9
 |  | 资源利用率 | 13% | 13% | 0% | 13% | 0% | / | 8% |  |  | 
 | RCPA[2007] | 映射资源消耗 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 112 | 32.9 | 0.6 | 51.8
 |  | 资源利用率 | 13% | 13% | 0% | 6% | 0% | 0% | 5% |  |  | 
 | COBRA[2005] | 映射资源消耗 | 16 | 24 | 8 | 24 | 4 | 8 | 84 | 9.9 | 0.3 | 31.8
 |  | 资源利用率 | 13% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 7% |  |  | 
 | RPU[2015] | 映射资源消耗 | 16 | 32 | 8 | 16 | 16 | 0 | 88 | 64.0 | 0.5 | 137.3
 |  | 资源利用率 | 13% | 6% | 0% | 13% | 0% | / | 7% |  |  | 
 | 本文 | 映射资源消耗 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 31 | 64.0 | 0.3 | 220.4
 |  | 资源利用率 | 21% | 21% | 0% | 25% | 0% | 0% | 19% |  |  | 

## Slide 44
第 三 部分
架构实现与分析
算法映射结果分析-平均结果
架构平台 | 算法 | AES | DES | SM4 | TWOFISH | RC5 | CAST128 | SERPENT | BLOWFISH
Cryptor[ICCAD’2014] | 功能单元综合利用率 | 30% | 12% | 8% | 12% | 8% | 8% | 32% | 20%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 241.7 | 80.6 | 120.9 | 96.7 | 120.9 | 48.3 | 117.2 | 80.6
RCPA[2007] | 功能单元综合利用率 | 21% | 8% | 2% | 7% | 5% | 6% | 22% | 14%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 103.6 | 34.5 | 17.3 | 34.5 | 51.8 | 20.7 | 48.1 | 34.5
COBRA[2005] | 功能单元综合利用率 | 14% | / | 5% | 10% | 7% | 10% | 24% | 29%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 31.8 | / | 21.2 | 21.2 | 31.8 | 15.9 | 25.2 | 31.8
RPU[2015] | 功能单元综合利用率 | 27% | 8% | 7% | 9% | 7% | 7% | 28% | 14%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 274.6 | 68.7 | 137.3 | 91.5 | 137.3 | 54.9 | 122.5 | 68.7
本文 | 功能单元综合利用率 | 39% | 23% | 19% | 39% | 19% | 26% | 77% | 39%
 | 性能面积比 | 293.9 | 146.9 | 293.9 | 146.9 | 220.4 | 73.5 | 132.3 | 146.9
架构平台 | 算法 | SEED | CAMELLIA | GOST | TEA | XTEA | SPECK | SIMON | LUCIFER
Cryptor[ICCAD’2014] | 功能单元综合利用率 | 9% | 13% | 7% | 10% | 12% | 8% | 16% | 17%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 48.3 | 120.9 | 80.6 | 60.4 | 80.6 | 80.6 | 106.0 | 161.1
RCPA[2007] | 功能单元综合利用率 | 6% | 6% | 5% | 7% | 8% | 6% | 11% | 12%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 18.8 | 34.5 | 34.5 | 25.9 | 34.5 | 34.5 | 42.5 | 69.1
COBRA[2005] | 功能单元综合利用率 | 6% | 8% | 10% | 5% | 8% | 6% | 12% | /
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 9.1 | 21.2 | 31.8 | 8.0 | 14.6 | 15.9 | 20.9 | /
RPU[2015] | 功能单元综合利用率 | 6% | 8% | 5% | 9% | 8% | 8% | 9% | 11%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 45.8 | 91.5 | 68.7 | 68.7 | 73.1 | 91.5 | 80.6 | 137.3
本文 | 功能单元综合利用率 | 11% | 16% | 13% | 19% | 23% | 16% | 23% | 32%
 | 性能面积比 | 58.8 | 146.9 | 146.9 | 110.2 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | 293.9

## Slide 45
第 三 部分
架构实现与分析
架构平台 | 算法 | CLEFIA | ARIA | C2 | PRESENT | MACGUFFIN | SQUARE | M6 | SHARK
Cryptor[ICCAD’2014] | 功能单元综合利用率 | 17% | 25% | 9% | 13% | 13% | 20% | 6% | 15%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 161.1 | 241.7 | 48.3 | 120.9 | 120.9 | 161.1 | 26.9 | 120.9
RCPA[2007] | 功能单元综合利用率 | 12% | 18% | 6% | 9% | 9% | 14% | 4% | 11%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 69.1 | 103.6 | 20.7 | 51.8 | 51.8 | 69.1 | 11.5 | 51.8
COBRA[2005] | 功能单元综合利用率 | 12% | 24% | 7% | / | 6% | / | 6% | 14%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 31.8 | 63.7 | 10.6 | / | 15.9 | / | 8.0 | 31.8
RPU[2015] | 功能单元综合利用率 | 11% | 11% | 7% | 11% | 11% | 14% | 5% | 7%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 137.3 | 137.3 | 45.8 | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 30.5 | 68.7
本文 | 功能单元综合利用率 | 32% | 32% | 15% | 16% | 16% | 39% | 11% | 19%
 | 性能面积比 | 293.9 | 293.9 | 73.5 | 146.9 | 146.9 | 293.9 | 49.0 | 146.9
架构平台 | 算法 | NUSH | GRAND CRU | E2 | KHAZAD | HIEROCRYPT-L1 | HIEROCRYPT-3 | 平均 | 提升百分比
Cryptor[ICCAD’2014] | 功能单元综合利用率 | 8% | 23% | 10% | 15% | 15% | 30% | 14.5% | 75%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 161.1 | 161.1 | 80.6 | 120.9 | 60.4 | 120.9 | 111.7 | 54%
RCPA[2007] | 功能单元综合利用率 | 6% | 17% | 7% | 11% | 11% | 21% | 10.1% | 153%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 69.1 | 69.1 | 34.5 | 51.8 | 25.9 | 51.8 | 45.7 | 276%
COBRA[2005] | 功能单元综合利用率 | 6% | / | / | 14% | 14% | 29% | 11.4% | 124%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 31.8 | / | / | 31.8 | 15.9 | 31.8 | 22.9 | 648%
RPU[2015] | 功能单元综合利用率 | 8% | 16% | 14% | 7% | 7% | 14% | 10.4% | 145%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 183.1 | 137.3 | 110.5 | 68.7 | 34.3 | 68.7 | 101.6 | 69%
本文 | 功能单元综合利用率 | 16% | 45% | 13% | 19% | 19% | 39% | 25.5% | 
 | 性能面积比 | 293.9 | 293.9 | 98.0 | 146.9 | 73.5 | 146.9 | 171.7 | 
算法映射结果分析-平均结果

## Slide 46
谢 谢！
请各位老师批评指正！