## Slide 1: 课题报告
6.11
李小泉

## Slide 2: 算法前期处理
算法建模
1.算子
算法的每轮运算是重复的，因此一轮的运算就可以反应出这个这个算法的运算特征。
以一轮为基准，一轮从开始到结束所有的算子及顺序
2.算法的权重
根据算法被使用频度来确定，给使用频率高的算法更高的权重

## Slide 3
获取算子组合频率表
对已经建模的算法进行处理，得到所有算子的出现的频率以及其后继（前驱）算子的种类以及频率
根据上面的频率表可以计算出不同的算子组合以及这些组合出现的频率，将这些结果保存输出
算子的前驱-后继频率：一个算子的后面（前面）一个算子的种类和各个种类出现的频率；也可以找出很多孤立的算子
算子组合的频率：不同的组合出现的频率，在电路设计时会选择频率高的组合设计，因为它们被更多的算法所使用

## Slide 4
算法的预处理是从算法对算子功能上要求来看的，但在真正设计时还要考虑整个电路的延迟。即使某些组合出现的频率很高，但是如果这种组合是整个电路的关键路径，那么就需要考虑是否要包含这种组合。
因此需要对这些算子组合的延迟信息做分析，要找到一个我们可以接受的延迟上限，在这个上限内可以包含大部分频率高的算子组合，并且能包含实现大部分算法所需的大部分算子

## Slide 5: 算子组合延迟信息的聚类分析
输入：算子组合及频率，各种算子的延迟（电路获取）
先计算不同的算子组合的延迟时间
以延迟时间为参考量，使用k-means算法来进行聚类分析，得到不同的延迟据点下的算子组合类。
经过k-means算法处理后的结果是：在延迟线上有k个延迟聚点，每一个聚点代表延迟相近的算子组合。
找到一个最好的延迟上限，在这个延迟上限上可以容纳所有的需要的功能单元（算法覆盖率问题，即需要能够有一个很好的算法覆盖率）。并且可以包含大部分出现频率比较高的算子组合在这个延迟内部。

## Slide 6: 算子聚类分析
K-means聚类算法
输入：k, data[n];
（1） 选择k个初始中心点，例如c[0]=data[0],…c[k-1]=data[k-1]；
（2） 对于data[0]….data[n]，分别与c[0]…c[k-1]比较，假定与c[i]差值最少，就标记为i；
（3） 对于所有标记为i点，重新计算c[i]={ 所有标记为i的data[j]之和}/标记为i的个数；
（4） 重复(2)(3)，直到所有c[i]值的变化小于给定阈值。

## Slide 7
根据前面的结论就可以得出以下结果
1.延迟的上限是多少，哪一个算子（组合）决定了这个上限(去做专门优化)
2.在这个上限上的算法覆盖率是多少（要支持哪些算法的问题）
3.在这个上限上有哪些算子组合以及这些组合出现的频率（可以在这个延迟内做那些功能并行的组合）
4.对于某些频率高又有重复单元的组合，考虑重重复的单元做重复设计
xor-add;xor-mul的频率都很高，可以考虑在add和mul前面都加xor单元（或者公用）