## Slide 1
面向分组加密算法的可重构阵列处理单元优化与设计
答辩人：李 小 泉
责任导师：曹 鹏
日 期：2016.4.24
导 师：孙 伟 锋

## Slide 2
目
录
1
处理单元(PE)优化与设计方案
课题综述
架构实现与分析
总结
2
3
4

## Slide 3
01
课题综述
PART ONE

## Slide 4
第 一 部分
课题综述
研究背景与意义
随着移动互联网的飞速发展，系统安全性的要求也越来越迫切，同时随着互联网大数据通信时代的到来，对安全处理器的性能要求也越来越高，保障系统安全所需投入的处理资源将越来越多，安全应用的范围也会越来越广，密码算法与可重构技术的结合，可以满足性能和安全方面的需求，具体地，可重构密码系统架构在这一应用领域的优势体现在以下几点：
（1）可重构系统可以根据实际需求实现不同的密码算法，具有很大的算法灵活性；
（2）可重构系统的计算能力能够满足密码算法的高性能需求，结构能够根据特定的算法集定制硬件，使算法执行更加高效；
（3）可重构系统具有扩展性，能够适应不断被提出新的更安全的算法，同时支持随时修改密钥，满足某些特殊情况下的白片需求。
在这种趋势下研究高面积效率的可重构密码处理有着很大的实用意义。

## Slide 5
第 一 部分
课题综述
可重构密码处理阵列介绍
可重构密码处理器
阵列

## Slide 6
第 一 部分
课题综述
处理单元
阵列
处理单元

## Slide 7
第 一 部分
课题综述
针对的问题
架构 名称 | 架构类型 | PE占整个架构面积比例 | 功能单元利用率 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 算 法 | 功能单元 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 算术 单元 | 移位 单元 | 置换 单元 | 逻辑 单元 | S盒 | 有限域乘法 | 模乘 单元 | 平均利用率
COBRA | 迭代架构 | 40% | AES | 0% | 0% | 0% | 17% | 100% | 50% | 0% | 14%
 |  |  | DES | 0% | 0% | 13% | 4% | 25% | 0% | 0% | 3%
 |  |  | RC5 | 13% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 3% | 7%
RCPA | 阵列架构 | 90% | AES | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 19%
 |  |  | DES | 0% | 0% | 17% | 8% | 8% | 0% | 0% | 6%
 |  |  | RC5 | 13% | 13% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 5%
Cyptoraptor | 阵列架构 | 72% | AES | 0% | 0% | 0% | 50% | 14% | / | / | 14%
 |  |  | DES | 0% | 0% | 17% | 17% | 2% | / | / | 5%
 |  |  | RC5 | 13% | 13% | 0% | 13% | 0% | / | / | 3%
功能单元利用率低(3%-19%)
大量冗余单元
架构面积效率低(>70%面积冗余)

## Slide 8
第 一 部分
课题综述
课题内容
针对分组密码算法的可重构实现提出了一套新的PE设计方案，用于减少冗余功能单元，提高资源利用率，从而提高整个可重构平台的面积效率。
黑体部分描述的过程是一般可重构密码架构研究的过程：算法选取-特征提取-确立方案。本文在一般的研究过程了加入了红色部分描述的算法和架构的建模分析，开发了一系列基于所建模型的自动化分析工具，扩大目标算法集合，提取更多的算法特征；基于子图同构的映射方法可以对大量算法实施映射验证，并根据映射结果进行反馈设计，同时参数化的架构模型可以很方便地对架构进行设计调整并在自动化工具中得到验证。

## Slide 9
第 一 部分
课题综述
课题目标
考核指标 | 相应提升要求
功能单元平均利用率 | 相较于其它所有架构平台提高50%以上
性能面积比 | 相较于其它所有架构平台提高30%以上

## Slide 10
02
处理单元(PE)优化与设计方案
PART TWO

## Slide 11
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法标准
算法选择：AES、DES、IDEA、BLOWFISH、CAMELLIA、CAST128、GOST、RC5、SEED、TWOFISH、SM4、RC6、SERPENT、TEA、XTEA、SKIPJECT、SPECK、SIMON、LUCIFER、CLEFIA、ARIA、C2、PRESENT、MACGUFFIN、SQUARE、M6、ICE、SHARK、CS_CIPHER、NUSH、GRAND_CRU、Q、E2、KHAZAD、HIEROCRYPT_L1、HIEROCRYPT_3。
数学模型
操作共性

## Slide 12
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法标准
分组密码算法的一般数学模型
将明文消息编码后的数字（通常是0与1）序列x1，x2，…划分成长为m的组x=(x1，x2，…，xm)，每个明文组（长为m的向量）分别在密钥k=（k1，k2，…，kt）的控制下变换成等长的输出数字序列y=（y1，y2，…，yn）（长为n的向量）

## Slide 13
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法标准
分组密码算法的操作共性
基本运算操作 | 使用频率 | 基本运算操作 | 使用频率
逻辑运算 | 97.56% | 算术运算 | 48.78%
S盒 | 73.17% | 置换运算 | 24.39%
移位运算 | 85.36% | 有限域乘法运算 | 17.07%
分组密码算法数目繁多，但是对于这些分组密码算法，它们基于相似的数学原理，对应的运算（基本算子）只有有限的几种，这意味着PE设计时，只需要对这几类基本运算进行支持就足以实现这些算法，算法的运算种类共性是分组密码可重构实现的基础。
相同运算的差异性：
运算模式不同
运算组合方式不同
使用的时机不同
这些差异性是可重构密码处理器的难点。

## Slide 14
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法图建模
AOV模型

## Slide 15
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法图建模
算法图AOV表示：一个算法图是一个二元组ALG=(V,E)，其中V是节点集，表示算法中的操作；E是边集，表示操作之间的数据依赖关系。
节点 | x | y | 操作属性 | 节点 | x | y | 操作属性
v1 | 1 | 1 | xor | v5 | 3 | 3 | lut
v2 | 2 | 1 | sh | v7 | 4 | 1 | xor
v3 | 3 | 1 | lut | v8 | 5 | 1 | au
v4 | 3 | 2 | lut | v9 | 6 | 1 | xor

## Slide 16
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法特征提取
参数特征
组合特征
位置特征

## Slide 17
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法特征提取
参数特征
基本运算操作 |  | 运算位宽 | 对应算法个数 | 运算模式
逻辑操作 | 抑或 | 32 | 36 | 位宽兼容
 | 非 |  | 0 | 
 | 或 | 32 | 1 | 
 | 与 | 32 | 3 | 
移位 | 移位 | 32 | 4 | 左右移位
 | 循环移位 | 8 | 3 | 
 |  | 32 | 11 | 
模运算 | 模加 | 16 | 2 | 模216
 |  | 32 | 14 | 模232
 | 模减 | 32 | 1 | 模232
 | 模乘 | 16 | 1 | 模(216-1)
 |  | 32 | 1 | 模232
S盒 |  |  | 10 | 输入-输出 (4-4、6-4、8-8 、8-32、6-2、10-8)
有限域乘法 |  | 32 | 10 | GF(28)
置换 |  |  |  | 输入-输出 (64-64、32-48、32-32、32-40、128-128)
参数特征主要指不同运算的基本操作属性、模式等，比如移位操作的左右移位、循环移位等操作模式、S盒的不同输入输出位宽等。
参数特征指导PE中的功能单元设计
参数特征
功能单元的基本运算属性
指导设计

## Slide 18
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法特征提取
组合特征
算子 | 后缀组合 |  |  |  | 前缀组合 |  |  | 
 | 2级组合 | 概率 | 3级组合 | 概率 | 2级组合 | 概率 | 3级组合 | 概率
SH | SH-XOR | 47% | SH-XOR-MAS | 20% | XOR-SH | 67% | MAS-XOR-SH | 27%
 | SH-MAS | 33% | SH-XOR-SH | 13% | MAS-SH | 27% | XOR-LUT-SH | 20%
 | SH-AND | 13% | SH-MAS-XOR | 13% | LUT-SH | 27% | XOR-XOR-SH | 13%
MAS | MAS-XOR | 75% | MAS-MAS-XOR | 31% | XOR-MAS | 56% | XOR-SH-MAS | 25%
 | MAS-MAS | 31% | MAS-XOR-XOR | 25% | SH-MAS | 31% | MAS-XOR-MAS | 25%
 | MAS-SH | 25% | MAS-XOR-SH | 25% | MAS-MAS | 31% | XOR-MAS-MAS | 19%
LUT | LUT-XOR | 37% | LUT-XOR-BR | 19% | XOR-LUT | 78% | XOR-XOR-LUT | 26%
 | LUT-BR | 32% | LUT-SH-XOR | 11% | MAS-LUT | 11% | XOR-MAS-LUT | 11%
 | LUT-SH | 7% | LUT-XOR-SH | 7% | SH-LUT | 7% | / | /
GFM | GFM-XOR | 70% | GFM-XOR-BR | 56% | LUT-GFM | 60% | XOR-LUT-GFM | 50%
 | GFM-BR | 23% | GFM-XOR-XOR | 10% | XOR-GFM | 10% | / | /
PER | PER-XOR | 83% | PER-XOR-BR | 17% | XOR-PER | 67% | XOR-BR-PER | 17%
参数特征关注的是单个功能单元的属性，组合特征则关注多个功能之间的关系特征
算法图AOE表示
关键路径算法
算法关键路径
组合特征
特征提取方案
PE中的组合功能设计
指导设计

## Slide 19
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法特征提取
组合特征
算法图AOE表示
关键路径算法
算法关键路径
组合特征
特征提取方案
PE中的组合功能设计
指导设计
关键路径算法：定义Ve[i]为每一个点的最早发生时间；Vl[i]为每一个点的最晚发生开始时间；整个过程如下：
拓扑排序，并求得ve[]：从源点V0出发，令Ve[0]=0，按拓扑有序求其余各顶点的最早发生时间Ve[i]。如果得到的拓扑有序序列中顶点个数小于网中顶点数n，则说明网中存在环，不能求关键路径，算法终止；否则执行步骤2。
拓扑逆序，求得Vl[]：从汇点Vn出发，令Vl[n-1] = Ve[n-1]，按逆拓扑有序求其余各顶点的最迟发生时间Vl[i]。
比较Ve[]和Vl[]，求得关键路径：根据各顶点的Ve[i]和Vl[i]值，求每条边的最早开始时间e(s)和最迟开始时间l(s)。若某条弧满足条件e(s) = l(s)，则为关键活动。其中：e(i) = ve(j)，l(i) = vl(k) - weight(<j,k>)

## Slide 20
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法特征提取
组合特征
算子 | 后缀组合 |  |  |  | 前缀组合 |  |  | 
 | 2级组合 | 概率 | 3级组合 | 概率 | 2级组合 | 概率 | 3级组合 | 概率
SH | SH-XOR | 47% | SH-XOR-MAS | 20% | XOR-SH | 67% | MAS-XOR-SH | 27%
 | SH-MAS | 33% | SH-XOR-SH | 13% | MAS-SH | 27% | XOR-LUT-SH | 20%
 | SH-AND | 13% | SH-MAS-XOR | 13% | LUT-SH | 27% | XOR-XOR-SH | 13%
算法图AOE表示
关键路径算法
算法关键路径
组合特征
特征提取方案
PE中的组合功能设计
指导设计
移位单元的最高前后缀组合概率是抑或逻辑操作

## Slide 21
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法特征提取
位置特征
位置特征指算子在算法轮函数中的出现的位置统计特征，六类算子中有三类在算法轮函数表现出比较统一的位置特征：置换算子、S盒、有限域乘法
算法 |  | Des | Present | Square | ICE | Grand_Cru | Q
置换操作出现位置 | 轮函数初始 | √ |  | √ | √ | √ | √
 | 轮函数终结 | √ | √ |  | √ |  | 
轮函数的初始和结束位置中出现置换算子，其它位置不存在置换算子，同样的特征也出现在S盒和有限域乘法算子，且在两个算子通常组合出现。
位置特征
功能单元在PE阵列中的位置分布
指导设计

## Slide 22
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE设计方案-初始方案
功能单元
互连
异构组
阵列

## Slide 23
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE设计方案-初始方案
功能单元设计
算术单元
移位单元
置换单元

## Slide 24
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE设计方案-初始方案
功能单元设计
逻辑单元
有限域乘法单元

## Slide 25
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE设计方案-初始方案
互连单元
处理单元

## Slide 26
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE设计方案-初始方案
PE_Type1
PE_Type2
异构组

## Slide 27
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE设计方案-初始方案
PE_Type3
异构组

## Slide 28
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE设计方案-初始方案
异构组
PE_Type5
PE_Type4

## Slide 29
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE设计方案-初始方案
异构组重复迭代构成阵列

## Slide 30
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
PE设计方案-初始方案
传统的同构方案 |  | 初始设计方案 | 
单元 | 个数 | 单元 | 个数
算术单元 | 12 | 算术单元 | 12
移位单元 | 12 | 移位单元 | 12
逻辑单元 | 12 | 逻辑单元 | 12
置换单元 | 12 | 置换单元 | 4
S盒 | 12 | S盒 | 4
有限域乘法单元 | 12 | 有限域乘法单元 | 4
置换单元、S盒、有限域乘法单元的位置特征
处理单元类别 |  | PE_Type1 | PE_Type2 | PE_Type3 | PE_Type4 | PE_Type5
包含操作 | 逻辑单元 | √ | √ | √ | √ | √
 | 算术单元 | √ | √ | √ | √ | √
 | 移位单元 | √ | √ | √ | √ | √
 | 置换单元 | √ |  |  | √ | 
 | S盒子替换单元 |  |  | √ |  | 
 | 有限域乘法单元 |  |  |  | √ | √
特定位置的PE包含这三类功能单元
减少了架构中置换单元、S盒、有限域乘法单元的个数
与传统同构架构对比
？
以这个初始方案为基础，映射算法集，分析单元利用率，找出冗余单元

## Slide 31
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
架构图建模
架构超图

## Slide 32
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
架构图建模
定义架构图：一个架构图是一个二元组ARG=(V,E)，其中V是节点集，表示架构中的PE；E是边集，表示架构中的数据互连。
PE（节点） | x | y | 功能属性
PE_type1 | 1 | 1,2 | au_xorau_auxor_xorauxor_xorxorau_xorxorauxor_sh_xorsh_shxor_xorshxor_xor_xorxor_xorxorxor_or_and_bn_xorbn_bnxor_xorbnxor_
PE_type2 | 1 | 3,4 | au_xorau_auxor_xorauxor_xorxorau_xorxorauxor_sh_xorsh_shxor_xorshxor_xor_xorxor_xorxorxor_or_and_
PE_type3 | 2 | 1,2,3,4 | au_xorau_auxor_xorauxor_xorxorau_xorxorauxor_sh_xorsh_shxor_xorshxor_xor_xorxor_xorxorxor_or_and_lut_xorlut_lutxor_xorlutxor_
PE_type4 | 3 | 1,2 | au_xorau_auxor_xorauxor_xorxorau_xorxorauxor_sh_xorsh_shxor_xorshxor_xor_xorxor_xorxorxor_or_and_bn_xorbn_bnxor_xorbnxor_gfm_xorgfm_gfmxor_xorgfmxor_
PE_type5 | 4 | 3,4 | au_xorau_auxor_xorauxor_xorxorau_xorxorauxor_sh_xorsh_shxor_xorshxor_xor_xorxor_xorxorxor_or_and_gfm_xorgfm_gfmxor_xorgfmxor_

## Slide 33
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法集映射
子图同构
算法映射与子图同构
基于VF2子图同构的映射方案
算法集映射

## Slide 34
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法集映射
算法映射

## Slide 35
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法集映射
子图同构
子图同构：给定图 G1 与 G2 的一个图同构 f 以及另一个图 G3，如果G2⊆G3，则 f 为图 G1 与 G3 的一个子图同构。下图是一个子图同构的示例，S是G的一个子图，它包含了G中顶点集的一个子集，而且S中顶点的连接方式与G中相同，所以称S是G的一个同构的子图。
图同构：图和图是同构的，记为，如果存在一个双射函数，使得：
  ；
  。
这样的函数也称为图与的图同构。
子图：一个图 为图的一个子图，记为，如果有：
；
)；
；
。
此时，我们也称图为图的一个超图。

## Slide 36
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法集映射
算法映射与子图同构

## Slide 37
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法集映射
VF2子图同构算法

## Slide 38
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法集映射
VF2子图同构算法

## Slide 39
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
算法集映射
VF2子图同构算法
最少行资源
最少列资源
映射风格

## Slide 40
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
映射结果分析
映射统计
冗余
优化

## Slide 41
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
映射结果分析
功能单元 | PE 1_1 | PE 1_2 | PE 1_3 | PE 1_4 | PE 2_1 | PE 2_2 | PE 2_3 | PE 2_4 | PE 3_1 | PE 3_2 | PE 2_3 | PE 2_4
算术单元 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
移位单元 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0
逻辑单元 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0
功能单元 | PE1 | PE2 | PE9 | PE10
置换单元 | 2 | 2 | 4 | 0
S盒替代单元 | PE5 | PE6 | PE7 | PE8
 | 28 | 21 | 9 | 9
有限域乘法单元 | PE9 | PE10 | PE11 | PE12
 | 12 | 12 | 6 | 6

## Slide 42
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
映射结果分析
PE | 闲置单元 | 低利用率单元
PE1_1 | 无 | 无
PE1_2 | 无 | 无
PE1_3 | 无 | 算术单元、移位单元、逻辑单元
PE1_4 | 移位单元 | 算术单元、逻辑单元
PE2_1 | 无 | 无
PE2_2 | 无 | 逻辑单元
PE2_3 | 算术单元、移位单元、逻辑单元 | 无
PE2_4 | 算术单元、移位单元、逻辑单元 | 无
PE3_1 | 无 | 无
PE3_2 | 算术单元、置换单元 | 移位单元
PE3_3 | 算术单元、逻辑单元 | 移位单元
PE3_4 | 算术单元、移位单元、逻辑单元 | 无
PE中的闲置单元表示在映射所有的算法后这些单元都没被使用过，这样的功能单元从架构中删除后对算法映射毫无影响；功能利用低表示在映射所有的算法后只有一两个算法使用了该功能，对于这样的功能单元可以尝试删除，如果对应的算法能从别的功能路径上映射通过，且不影响映射规模，那么该功能单元可以删除，否则即使利用率低也要保留该单元
相对初始PE方案，最终的优化方案减少了5个算术单元，5个移位单元，6个逻辑单元和1个置换单元。

## Slide 43
第 二 部分
处理单元(PE)优化与设计方案
反馈优化结果
传统的同构方案 |  | 初始设计方案 | 
单元 | 个数 | 单元 | 个数
算术单元 | 12 | 算术单元 | 7
移位单元 | 12 | 移位单元 | 7
逻辑单元 | 12 | 逻辑单元 | 6
置换单元 | 12 | 置换单元 | 3
S盒 | 12 | S盒 | 4
有限域乘法单元 | 12 | 有限域乘法单元 | 4
与传统同构架构对比
PE | 算术单元 | 移位单元 | 逻辑单元 | 置换单元 | S盒 | 有限域乘法
PE1_1 | √ | √ | √ | √ | × | ×
PE1_2 | √ | √ | √ | √ | × | ×
PE1_3 | √ | × | × | × | × | ×
PE1_4 | √ | × | × | × | × | ×
PE2_1 | √ | √ | √ | × | √ | ×
PE2_2 | √ | √ | √ | × | √ | ×
PE2_3 | × | × | × | × | √ | ×
PE2_4 | × | × | × | × | √ | ×
PE3_1 | √ | √ | √ | √ | × | √
PE3_2 | × | √ | √ | × | × | √
PE3_3 | × | √ | × | × | × | √
PE3_4 | × | × | × | × | × | √

## Slide 44
03
架构实现与分析
PART THREE

## Slide 45
第 三 部分
架构实现与分析
功能单元 | 面积/μm2 | 延迟/ns
逻辑单元 | 1585 | 1.27
算术单元 | 1877 | 0.97
移位单元 | 399 | 0.95
置换单元 | 7065 | 1.25
S盒子替换单元 | 12797 | 1.42
有限域乘法单元 | 8506 | 1.17
互连单元 | 28253 | 0.57
按字节循环移位单元 | 448 | 0.16
用Verilog HDL语言描述优化后的PE方案，完成可重构PE阵列设计，使用Synopsys公司的Verilog Complier Simulator（VCS）工具进行功能和时序仿真，通过设计的功能验证。基于TSMC 40nm CMOS工艺标准单元库对PE设计进行逻辑综合，综合工具使用Synopsys公司的Design Compiler（DC），生成面积、时序等参数，最终按照500MHz主频对硬件设计进行时序约束，整个异构组的面积为217797μm2，各个功能单元的面积和延迟如右表所示。
RTL实现与功能验证

## Slide 46
第 三 部分
架构实现与分析
算法映射结果分析
算法 | 架构 | 功能单元利用率 |  |  |  |  |  |  |  | 性能 |  | 
 |  |  | 算术单元 | 移位单元 | 置换单元 | 逻辑单元 | S盒 | 有限域乘法 | 综合 | 性能/Gbps | 面积/mm2 | 性能面积比
AES |  | 算法包含操作 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  | 
 | Cyptoraptor | 映射资源消耗 | 8 | 8 | 8 | 48 | 56 | 0 | 128 | 59.5 | 0.9 | 67.9
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 0% | 8% | 7% | 7% | 9% |  |  | 
 | RCPA | 映射资源消耗 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 64 | 32.9 | 0.4 | 78.4
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 19% |  |  | 
 | COBRA | 映射资源消耗 | 16 | 24 | 8 | 24 | 4 | 8 | 84 | 9.9 | 0.3 | 31.8
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 0% | 17% | 100% | 50% | 14% |  |  | 
 | RPU | 映射资源消耗 | 8 | 16 | 4 | 48 | 16 | 0 | 92 | 64.0 | 0.4 | 182.1
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 0% | 8% | 25% | / | 13% |  |  | 
 | 本文 | 映射资源消耗 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 31 | 64.0 | 0.2 | 293.9
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% | 39% |  |  | 

## Slide 47
第 三 部分
架构实现与分析
算法映射结果分析
DES |  | 算法包含操作 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |  |  | 
 | Cyptoraptor | 映射资源消耗 | 12 | 12 | 12 | 72 | 84 | 0 | 192 | 29.8 | 1.3 | 22.6
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 17% | 4% | 2% | / | 4% |  |  | 
 | RCPA | 映射资源消耗 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 96 | 16.5 | 0.6 | 26.1
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 17% | 13% | 8% | 0% | 7% |  |  | 
 | COBRA | 映射资源消耗 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
 |  | 资源利用率 | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 
 | RPU | 映射资源消耗 | 16 | 32 | 8 | 96 | 32 | 0 | 184 | 32.0 | 0.7 | 45.5
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 25% | 3% | 6% | / | 4% |  |  | 
 | 本文 | 映射资源消耗 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 31 | 32.0 | 0.2 | 146.9
 |  | 资源利用率 | 0% | 0% | 67% | 50% | 50% | 0% | 23% |  |  | 
SPECK |  | 算法包含操作 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  |  | 
 | Cyptoraptor | 映射资源消耗 | 12 | 12 | 12 | 72 | 84 | 0 | 192 | 29.8 | 1.3 | 22.6
 |  | 资源利用率 | 8% | 17% | 0% | 3% | 0% | / | 3% |  |  | 
 | RCPA | 映射资源消耗 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 96 | 16.5 | 0.6 | 26.1
 |  | 资源利用率 | 8% | 17% | 0% | 8% | 0% | 0% | 5% |  |  | 
 | COBRA | 映射资源消耗 | 16 | 24 | 8 | 24 | 4 | 8 | 84 | 5.0 | 0.3 | 15.9
 |  | 资源利用率 | 6% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 6% |  |  | 
 | RPU | 映射资源消耗 | 12 | 24 | 6 | 72 | 24 | 0 | 138 | 32.0 | 0.5 | 60.7
 |  | 资源利用率 | 8% | 8% | 0% | 3% | 0% | / | 4% |  |  | 
 | 本文 | 映射资源消耗 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 31 | 32.0 | 0.2 | 146.9
 |  | 资源利用率 | 14% | 29% | 0% | 33% | 0% | 0% | 16% |  |  | 

## Slide 48
第 三 部分
架构实现与分析
算法映射结果分析
架构平台 | 算法 | AES | DES | SM4 | TWOFISH | RC5 | CAST128 | SERPENT | BLOWFISH
Cyptoraptor | 功能单元综合利用率 | 9% | 4% | 2% | 4% | 2% | 3% | 12% | 12%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 67.9 | 22.6 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 13.6 | 41.0 | 22.6
RCPA | 功能单元综合利用率 | 19% | 7% | 2% | 6% | 5% | 5% | 20% | 20%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 78.4 | 26.1 | 13.1 | 13.1 | 39.2 | 15.7 | 39.3 | 26.1
COBRA | 功能单元综合利用率 | 14％ | / | 5% | 10% | 7% | 10% | 24% | 24%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 31.8 | / | 21.2 | 21.2 | 31.8 | 15.9 | 25.2 | 31.8
RPU | 功能单元综合利用率 | 13% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 15% | 15%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 182.1 | 45.5 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 36.4 | 91.4 | 45.5
本文 | 功能单元综合利用率 | 39% | 23% | 19% | 39% | 19% | 26% | 77% | 12%
 | 性能面积比 | 293.9 | 146.9 | 293.9 | 293.9 | 220.4 | 73.5 | 132.3 | 146.9
架构平台 | 算法 | SEED | CAMELLIA | GOST | TEA | XTEA | SPECK | SIMON | LUCIFER
Cyptoraptor | 功能单元综合利用率 | 3% | 4% | 2% | 3% | 4% | 3% | 5% | 5%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 13.6 | 34.0 | 22.6 | 17.0 | 22.6 | 22.6 | 32.7 | 45.3
RCPA | 功能单元综合利用率 | 5% | 5% | 4% | 6% | 7% | 5% | 10% | 10%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 14.2 | 26.1 | 26.1 | 19.6 | 26.1 | 26.1 | 33.6 | 52.2
COBRA | 功能单元综合利用率 | 6% | 8% | 10% | 5% | 8% | 6% | 12% | 0
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 9.1 | 21.2 | 31.8 | 8.0 | 14.6 | 15.9 | 20.9 | 0
RPU | 功能单元综合利用率 | 3% | 4% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 30.4 | 60.7 | 45.5 | 45.5 | 47.4 | 60.7 | 50.5 | 91.1
本文 | 功能单元综合利用率 | 11% | 16% | 13% | 19% | 23% | 16% | 23% | 32%
 | 性能面积比 | 58.8 | 146.9 | 146.9 | 110.2 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | 293.9

## Slide 49
第 三 部分
架构实现与分析
算法映射结果分析
架构平台 | 算法 | CLEFIA | ARIA | C2 | PRESENT | MACGUFFIN | SQUARE | M6 | SHARK
Cyptoraptor | 功能单元综合利用率 | 5% | 8% | 3% | 4% | 4% | 4% | 2% | 5%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 45.3 | 67.9 | 13.6 | 34 | 34 | 34 | 7.5 | 34
RCPA | 功能单元综合利用率 | 10% | 16% | 6% | 8% | 8% | 8% | 3% | 9%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 52.2 | 78.4 | 15.7 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 8.7 | 39.2
COBRA | 功能单元综合利用率 | 12% | 24% | 7% | 0 | 6% | 6% | 6% | 14%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 31.8 | 63.7 | 10.6 | 0 | 15.9 | 15.9 | 8 | 31.8
RPU | 功能单元综合利用率 | 5% | 5% | 3% | 5% | 5% | 5% | 2% | 3%
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 91.1 | 91.1 | 30.4 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 20.2 | 45.5
本文 | 功能单元综合利用率 | 32% | 32% | 15% | 16% | 16% | 16% | 11% | 19%
 | 性能面积比 | 293.9 | 293.9 | 73.5 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | 49 | 146.9
架构平台 | 算法 | NUSH | GRAND CRU | E2 | KHAZAD | HIEROCRYPT-L1 | HIEROCRYPT-3 | 平均 | 提升倍数
Cyptoraptor | 功能单元综合利用率 | 3% | 7% | 3% | 5% | 5% | 9% | 4.8% | 5.0
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 45.3 | 45.3 | 22.6 | 34 | 17 | 34 | 31.6 | 5.4
RCPA | 功能单元综合利用率 | 5% | 15% | 6% | 9% | 9% | 19% | 8.9% | 2.7
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 52.2 | 52.2 | 26.1 | 39.2 | 19.6 | 39.2 | 33.8 | 5.1
COBRA | 功能单元综合利用率 | 6% | 0 | 0 | 14% | 14% | 29% | 11.5% | 2.1
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 | 15.9 | 31.8 | 23.6 | 7.3
RPU | 功能单元综合利用率 | 4% | 8% | 7% | 3% | 3% | 7% | 5.2% | 4.6
 | 性能面积比(Gbps/mm2) | 121.4 | 91.1 | 78.5 | 45.5 | 22.8 | 45.5 | 68.7 | 2.5
本文 | 功能单元综合利用率 | 16% | 45% | 13% | 19% | 19% | 39% | 23.8% | 
 | 性能面积比 | 293.9 | 293.9 | 98 | 146.9 | 73.5 | 146.9 | 171.7 | 

## Slide 50
04
总结
PART FOUR

## Slide 51
第 四 部分
总结
成果与指标
成果：功能单元利用率高，面积性能比高的可重构密码阵列PE方案。
指标：
功能单元平均利用率提升百分比在110%到400%之间
性能面积比提升在150%到630%之间
两个指标均达到课题要求
架构平台 | 平均 | 提升倍数
Cyptoraptor | 4.8% | 5.0
 | 31.6 | 5.4
RCPA | 8.9% | 2.7
 | 33.8 | 5.1
COBRA | 11.5% | 2.1
 | 23.6 | 7.3
RPU | 5.2% | 4.6
 | 68.7 | 2.5
本文 | 23.8% | 
 | 171.7 | 

## Slide 52
谢 谢！
请各位老师批评指正！